## Slide 1: IPv4

## Slide 2: IPv4 Adressering

## Slide 3: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!

## Slide 4: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!
Blir erstatta av IPv6,

## Slide 5: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!
Blir erstatta av IPv6, veeeeeldig saaaakteeee...

## Slide 6: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!
Blir erstatta av IPv6, veeeeeldig saaaakteeee...
Viktige temaer i dag:

## Slide 7: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!
Blir erstatta av IPv6, veeeeeldig saaaakteeee...
Viktige temaer i dag:
  Classless vs. Classfull

## Slide 8: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!
Blir erstatta av IPv6, veeeeeldig saaaakteeee...
Viktige temaer i dag:
  Classless vs. Classfull
  Subnet masker

## Slide 9: IPv4 Adressering
Tregner du å sende noe? Mota noe? Da trenger du en addresse!
Blir erstatta av IPv6, veeeeeldig saaaakteeee...
Viktige temaer i dag:
  Classless vs. Classfull
  Subnet masker
  Host addressering

## Slide 10: IPv4 adresse

## Slide 11: IPv4 adresse
2^32

## Slide 12: IPv4 adresse
2^32 = 4.2 milliarder adresser

## Slide 13: IPv4 adresse
2^32 = 4.2 billioner adresser
Vi holder på å gå tom

## Slide 14: IPv4 adresse
2^32 = 4.2 billioner adresser
Vi holder på å gå tom
Hver octet går fra 0-255

## Slide 15: IPv4 adresse
2^32 = 4.2 billioner adresser
Vi holder på å gå tom
Hver octet går fra 0-255, som betyr at vi har 256 mulige tall

## Slide 16: IPv4 adresse
En ip addresse kan deles inn I to deler:

## Slide 17: IPv4 adresse
En ip addresse kan deles inn I to deler:
Nettvek og hosts

## Slide 18: IPv4 adresse
Hvilket nettverk hører denne addressen til?

## Slide 19: IPv4 adresse
255.255.0.0

## Slide 20: IPv4 adresse
255.255.255.0

## Slide 21: Hvilke av disse er på samme nett? Subnett: 255.255.255.0
192.168.10.1
192.168.11.2
192.168.10.3

## Slide 22: Subnett: 255.255.255.0
192.168.10.1
192.168.11.2
192.168.10.3
Denne!
Ikke denne!
Og denne!

## Slide 23: Subnett: 255.0.0.0
192.168.10.1
192.168.11.2
192.168.10.3

## Slide 24: Subnett: 255.0.0.0
192.168.10.1
192.168.11.2
192.168.10.3
Denne!
Denne!
Og denne!

## Slide 25: Host
En host er en enhet på et nettverk

## Slide 26: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC

## Slide 27: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router

## Slide 28: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router
  Nei Magnus, ikke hub

## Slide 29: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router
  Nei Magnus, ikke hub
  Alt som har en ip addresse

## Slide 30: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router
  Nei Magnus, ikke hub
  Alt som har en ip addresse
Flere hosts kan dele nettverk

## Slide 31: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router
  Nei Magnus, ikke hub
  Alt som har en ip addresse
Flere hosts kan dele nettverk
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.53

## Slide 32: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router
  Nei Magnus, ikke hub
  Alt som har en ip addresse
Flere hosts kan dele nettverk
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
192.168.1.53/24

## Slide 33: Host
En host er en enhet på et nettverk
  PC
  Router
  Nei Magnus, ikke hub
  Alt som har en ip addresse
Flere hosts kan dele nettverk
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
192.168.1.53/24
Disse er forskjellige hosts på samme nettverk

## Slide 34: Classful networking

## Slide 35: Classful networking
Gammel og utdatert
Lett å forholde seg til
Ikke veldig effektivt, begernset kontroll over nettverk
Default subnet mask

## Slide 36: Classful networking
Fem klasser
  A
  B
  C

## Slide 37: Classful networking
Fem klasser
  A
  B
  C
  D
  E

## Slide 38: Viktig info:
Address range
Default subnet mask
Private range

## Slide 39: Klasse D og E
Klasse D
224.0.0.0 – 239.255.255.255
Multicast addresser
Sender til flere av gangen
Kan ikke brukes til hosts
Klasse E
240.0.0.0 – 255.255.255.255
Eksmerimentel
Kan ikke brukes til hosts
255.255.255.255 brukes til broadcast for et helt nettverk

## Slide 40: CIDR

## Slide 41: CIDR
Moderne, trendy og sexy

## Slide 42: CIDR
Moderne, trendy og sexy
Classless

## Slide 43: CIDR
Moderne, trendy og sexy
Classless
Så godt som alt er classless

## Slide 44: CIDR
Moderne, trendy og sexy
Classless
Så godt som alt er classless
Vanskligere å håndtere en classfull

## Slide 45: CIDR
Moderne, trendy og sexy
Classless
Så godt som alt er classless
Vanskligere å håndtere en classfull
Men har mye mer kontroll over nettverkene man lager

## Slide 46: Hvordan finner vi ut nettverks id?
Gjør ip adresse og subnett maske om til binær
10.0.0.1 = 00001010.00000000.00000000.00000001
255.255.128.0 =
11111111.11111111.10000000.00000000

## Slide 47: Hvordan finner vi ut nettverks id?
Gjør ip adresse og subnett maske om til binær
Gjør en AND kalkulasjon:
  0+0=0
  1+0=0
  0+1=0
  1+1=1
  Hint: 1 og 1 blir 1. ALT annent blir null!
00001010.00000000.00000000.00000001
+
11111111.11111111.10000000.00000000
=
00001010.00000000.00000000.00000000

## Slide 48: Hvordan finner vi ut nettverks id?
Gjør ip adresse og subnett maske om til binær
Gjør en AND kalkulasjon:
  0+0=0
  1+0=0
  0+1=0
  1+1=1
  Hint: 1 og 1 blir 1. ALT annent blir null!
Gjør tallet om til desimal igjen
00001010.00000000.00000000.00000000 =
10.0.0.0

## Slide 49: Hva med Broadcast id?

## Slide 50: Hva med Broadcast id?
Vi har gjort mesteparten
00001010.00000000.00000000.00000001
11111111.11111111.10000000.00000000
00001010.00000000.00000000.00000000

## Slide 51: Hva med Broadcast id?
Gjør ip adresse og subnett maske om til binær
Gjør en AND kalkulasjon:
  0+0=0
  1+0=0
  0+1=0
  1+1=1
  Hint: 1 og 1 blir 1. ALT annent blir null!
Sett en strek etter siste 1 i subnet masken
00001010.00000000.0|0000000.00000001
11111111.11111111.1|0000000.00000000
00001010.00000000.0|0000000.00000000

## Slide 52: Hva med Broadcast id?
Gjør ip adresse og subnett maske om til binær
Gjør en AND kalkulasjon:
  0+0=0
  1+0=0
  0+1=0
  1+1=1
  Hint: 1 og 1 blir 1. ALT annent blir null!
Sett en strek etter siste 1 i subnet masken
Flip alle null i netverk id bak streken
00001010.00000000.0|0000000.00000001
11111111.11111111.1|0000000.00000000
00001010.00000000.0|1111111.11111111

## Slide 53: Hva med Broadcast id?
Gjør ip adresse og subnett maske om til binær
Gjør en AND kalkulasjon:
  0+0=0
  1+0=0
  0+1=0
  1+1=1
  Hint: 1 og 1 blir 1. ALT annent blir null!
Sett en strek etter siste 1 i subnet masken
Flip alle null i netverk id bak streken
Gjør om til desimal
00001010.00000000.00000000.00000001
11111111.11111111.10000000.00000000
00001010.00000000.01111111.11111111
Broadcast = 10.0.127.255