## Slide 1: Custom Configurations
AKA Who Needs What

## Slide 2: Kontor PC aka Thick Client
Sjekk først hva absolutt minimum for operativsystemet er
Har bedriften eller brukeren noen spesielle bruksområder?
Trenger brukeren noe særlig plass til å ha filer lokalt, eller er det bedre å kjøpe en mindre, men kjappere harddisk (HDD->SSD->M.2 NVME PCIe)
RAM er som oftest den billigste og beste måte og gi bedre performance
Hvordan velge CPU? GPU?
Oftest kjøpes denne typer PCer rett fra Lenovo, HP, eller lignende….
Notes: Standard konfigurasjon som annet blir bygd ut fra. Passer for folk flest, hvis det ikke skal gjøres spesielle ting. Må kunne kjøre OS og standardprogrammer (Office f.eks.).

## Slide 3: CAD / CAM
Produksjon og jobb i real-time med heftig store 3D modeller
Trenger kjappe OG store disker
Så mye RAM som mulig
Godt grafikkort
Disse bruker programvare som muliggjør seg av mange kjerner, så en god CPU er et must
Notes: Grafiske designere (reklame, blader, produktdesign osv), arkitekter. Disk (SSD). Store filer, mye read/write GPU. Krevende applikasjoner, farger og greier. RAM. Mye kommandoer, mye prosessering (CPU bør ikke være shit).

## Slide 4: Virualiseringsmaskiner (host)
Disse skal være mange maskiner i én
Cores, cores, cores
Minne deles ut ved boot, så her må vi ha nok!

## Slide 5: Gaming PC’s
The sky is the limit….
Mest mulig kraft per kjerne?!
Kjøling for å kunne overklokke maks!

## Slide 6: NAS
Network-Attached Storage Devices
Tilbyr lagring til resten av nettverket
Mange, kjappe, store disker – RAID
F. eks videostrømming
Bruker gjerne en spesialisert OS, ofte Linux
Brukes gjerne som hjemme-server

## Slide 7: Thin Clients
Kjører det meste på serveren
Fungerer ikke uten nettverk!
Er smarte nok til å finne serveren
Godt nettverkskort
Kan ha litt RAM og lagring og må ha en eller form for CPU
Forskjellen på Thin Client og Terminal?