## Slide 1: HOVEDKORT
Notes: Aka Motherboard aka Mainboard

## Slide 2: Hovedkort
Formfaktor
  E-ATX, ATX, micro ATX, mini ITX
  Hva er forskjellen? Hvorfor trenger vi flere typer?
  Viktig ved kjøp av hovedkort og kabinett (+PSU) seperat!
Notes: ATX – Intel på 90-tallet / ITX 4 typer Mini, Nano, Pico og Mobile (bilde på side 9)

## Slide 3: Komponenter - Bus
Signalveiene på hovedkortet
Seriell -> Parallell -> Seriell(!)
Høyere bus speed = Raskere komponenter
Notes: Første hadde 1 bit = 1 om gangen. Deretter 8 bit = parallell. Nå tilbake til serial, bare raskere. Høyere bus speed = raskere komponenter.

## Slide 4: Chipset
Chips eller circuits jobber for CPU
Bestemmer hvilke type komponenter som støttes
To hovedgrupper :
  Northbridge :
    High-speed
    PCIe
    Front-side Bus (FSB) til CPU
  Southbridge :
    Trenger ikke følge FSB aka Slower
    USB, PCI, (S) – ATA, LAN, Audio, etc etc.
  Men….hvor er Northbridgen anno 2022?

## Slide 5: Intel b660 chipset block diagram

## Slide 6: Expansion slots
Peripheral Component Interconnect (PCI)
33MHz eller 66MHz
Gammel
PCI Express
x1 – x32 lanes
v1.1 – v.5.0 (6.0?!)
Tok over for PCI og AGP
Parallel
Seriell
Notes: Hva betyr det at noe går med 33MHz
PCIe – 1/4/16 er ABSOLUTT mest vanlig – 16 til GFX – 1 til det som ikke trenger noe kjappere
250MB/s per lane per versjon

## Slide 7: Pci Express
Notes: Ta de årstalla med en klype salt – specs ikke ekte slipp

## Slide 8: Ram-SLOTS
Har eksistert en (nesten) uendelig mengde typer
Single in-line memory module (SIMM)
Dual in-line memory module (DIMM)
I dag nesten utelukkende DDR SDRAM
SO-DIMM til laptop (Small Outline)
DDR1-5 kan IKKE brukes om hverandre, hvorfor?!
Notes: Synchronous dynamic random-access memory
Double Data Rate fordi den transporter data både på «inn-pust» og «ut-pust»

## Slide 9: CPU-sockets
To hovedtyper brukes i dag :
  LGA (Land Grid Array)
  PGA (Pin Grid Array)

## Slide 10: 12th Gen Intel(Alder Lake) har LGA1700
12th Gen Intel (Alder Lake) har LGA1700

## Slide 11: AM4 AMD – Socket 1331

## Slide 12: BIOS
Basic Input/Output System
Styrer oppstart (boot sequence) og kommunikasjon mellom hw og os
UEFI er en moderne versjon, fokus på Extensibility
Power-On Self Test
Phoenix BIOS Simulator (grs-software.de)

## Slide 13: OPPGAVE
Skriv kort om din favoritt CPU :
  Har du ingen favoritt CPU, skriv om den du har i PC’en foran deg
Viktig å ha med :
  Hastighet
  Hvilken socket og produsent
  Hva slags RAM passer?
  Hvilket år ble den sluppet
Vil du gå dypere?
  Overklokkingsvennlighet
  Cache
  Strømforbruk
  Noe ny og spennende teknologi?

## Slide 14: Questions?